BRUKSANVISNING

Modell: LYC-serien

EGENSKAPER

- Trådlös fjärrkontroll

- Inlärningsfunktion, enkel användning

- Mottagare med 6 minnesplatser

- Röd lysdiod för indikering av STRÖM PÅ och MINNESINSTÄLLNINGAR

- Inlärningsfunktionen fungerar med alla ARC-sändare.

- Sändare med kanalväljare (Code switch), fungerar med alla ARC-mottagare med kanalväljare.

- Direktstyrning av 16 mottagare – totalt 256 med 16 kanaler.

INSTALLATION:

Mottagare

- Sätt i mottagaren i vägguttaget (fig. 1)

- Kontrollampan på mottagaren ska lysa.

- Sätt i lampans kontakt i mottagaren

Fjärrkontroll (sändare)

- Räckvidd: 30 m utan hindrande föremål (fig. 2)

- Max. antal mottagare: 256

ANVÄNDNING

FJÄRRKONTROLL											DIMMERFUNKTION

ON-knapp – mottagare PÅ/DIMMER                                       		          * Starta dämpningen av belysningen genom att trycka

OFF-knapp – mottagare AV                                                                            på ”ON” två gånger. Tryck på ”ON” igen när

GROUP-knapp – ALLA PÅ eller ALLA AV				                     belysningen är på önskad nivå.

16-läges kanalväljare – (fig. 4)                                                                    * För att ändra dimmernivån, upprepa proceduren.

(LYCT-505 / YCT-603 / YCT-100)

Kanal I – 1,2,3,4                                                                                            MOTTAGARE AV/PÅ

Kanal II – 5,6,7,8                                                                             	          * Tryck på ”ON” på fjärrkontrollen för att sätta på.

Kanal III – 9,10,11,12                                                                  	          * Tryck på ”OFF” på fjärrkontrollen för att stänga av.

Kanal IV – 13,14,15,16

INSTÄLLNING AV KANAL: inlärningsfunktion

* Börja med att programmera sändaren för mottagaren.

* Sätt mottagaren i vägguttaget (fig.1).

* Håll sändaren nära mottagaren, tryck på inlärningsknappen på mottagaren en gång (fig.3)

* Mottagarens lysdiod blinkar långsamt. Välj en av ”ON” -knapparna på fjärrkontrollen och tryck på den.

* Mottagarens lysdiod blinkar två gånger, kanalen bekräftas och lysdioden slutar att blinka.

* Kom ihåg vilken knapp du valde på fjärrkontrollen för mottagaren.

ATT ÄNDRA ELLER RADERA EN INSTÄLLNING

RADERA INDIVIDUELLT                                                    RADERA HELA MINNET

* Tryck på inlärningsknappen en gång. 					* Tryck på inlärningsknappen i sex sekunder. Lysdioden blinkar

Lysdioden blinkar långsamt (fig. 3).    		                            kontinuerligt.

* Tryck på vald ”OFF”-knapp på sändaren.             	                * Släpp och tryck igen en gång.

Det valda minnet raderas.                       			        	* Lysdioden på mottagaren blinkar två gånger.

* Lysdioden på mottagaren blinkar två			                * ALLA PROGRAMMERADE MINNESINSTÄLLNINGAR I

gånger.       							        			   MOTTAGAREN RADERAS.

* Upprepa inställningsproceduren för att ställa in en ny kanal.

MOTTAGAREN HAR SEX MINNESPLATSER:

* MOTTAGARENS inlärningsfunktion har sex minnesplatser.

* Den kan programmeras att slå PÅ i olika kombinationer eller individuellt.

* Det innebär att en mottagare kan programmeras i maximalt sex olika kombinationer.

Exempel: om det finns tre mottagare, [ mottagare 1 = lampskärm, mottagare 2 = nattljus, mottagare 3 = takljus ]

Mottagare 1,2,3 kan styras individuellt med knapparna 1,2,3 på fjärrkontrollen

Mottagare 1,3 kan programmeras med knapp 4, (lampskärm och takljus AV/PÅ samtidigt)

Mottagare 1,2,3 kan också programmeras till gruppen ALLA PÅ eller AV samtidigt med en gruppknapp

(lampskärm, nattljus och takljus PÅ/AV samtidigt)

(I ovanstående exempel använder mottagare 1 och 3 tillsammans tre minnesplatser och mottagare 2 två platser.

Olika kombinationer och inställningar kan grupperas och styras från sändaren)

ANVÄNDNING AV KANALVÄLJAREN

Huskod

Ger dig möjlighet att välja en annan kanal än grannen!

Är också en länkningskod för att utöka styrningen till fler mottagare.

Enhetskod

Mottagarens individuella kod.

YCT-100 FJÄRRKONTROLL

16 KANALER

Kanal I – 1, 2, 3, 4

Kanal II – 5, 6, 7, 8

Kanal III – 9, 10, 11, 12

Kanal IV – 13, 14, 15, 16

SPECIFIKATIONER

FJÄRRKONTROLL

Batterier: 1 st 3V CR2032 medföljer

MOTTAGARE

Frekvens: 433,92 MHz

Spänning: 240V +/-10 %, 50 Hz

120 v +/-10 %, 60 Hz

LYCR-300: 300 watt (glödlampor)

LYCR-1000: 1000 watt  / 230 VAC

LYCR-3500: 3500 watt  / 230 VAC

FELSÖKNING

Ingen reaktion: Är batteriet slut eller fel isatt?

Obs!

Mottagarna måste vara placerade minst 1 meter ifrån varandra.

Varning!

ÖVERBELASTA INTE SYSTEMET

Använd inte systemet i fuktiga utrymmen som verandor och källare eller i närheten av brännbara vätskor, lösningsmedel, målarfärg osv.

Mottagaren måste vara urkopplad från elnätet när koden ska ändras med kanalväljaren.

# Text boxes

| HUSKOD | ENHETSKOD |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| A | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| B | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| C | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| D | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| E | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| F | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| G | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| H | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| I | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| J | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| K | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| L | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| M | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| N | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| O | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| P | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |

INLÄRNINGS-

KNAPP

Fig-4

HUSKOD

ENHETS-

KOD

HUSKOD

ENHETS-

KOD

ANSLUT TILL ANDRA PRODUKTER