Scale Wizard avkalkare

Monterings- och användningsanvisningar

Läs noggrant före installation

Delar:

- En Scale Wizard huvudenhet med 3 m nätsladd och stickpropp.

- 3 m signalkabel.

- 2 skruvar och pluggar för montering av huvudenheten på väggen. En mall medföljer dessa instruktioner.

- 4 buntband (2 extra) för att fixera signalkabeln vid röret.

Plats för installation

Fastställ platsen för inkommande vattenledning och välj en plats för lindningen (se info nedan). Huvudenheten kan installeras max. 1 m från vattenledningen och max. 3 m från ett vägguttag. Du kan linda kabeln på vattenledningar av koppar, plast, stål eller bly. Om du har möjlighet att välja mellan plast och koppar, välj plast även om det är ett grövre rör eftersom avkalkaren fungerar bäst på plast. Vattenledningen du lindar kabeln på kan löpa vertikalt eller horisontalt, och huvudenheten kan monteras vertikalt eller horisontalt.

11 varv

Viktig information angående prestanda

- För bästa resultat behövs minst 10 cm vattenledning fri från böjar, fästen, ventiler och om möjligt jordkablar. Lindningen kräver 5 cm bredd, och det behövs 2,5 cm ytterligare på var sida om lindningen.

- Om möjligt, placera lindningen minst 15 cm från stora metallföremål, särskilt elmotorer (mindre rör och höljet på tvättmaskiner, spisar etc. är inga problem).

- Överflödig kabel ska klippas av och inte lämnas lös eller lindas upp.

- Om det inte finns någon lämplig plats på vattenledningen att linda kabeln på innan vattenledningen delar sig kan du linda samma kabel på båda rör (se bild på sidan 2).

Montering av huvudenheten

Montera huvudenheten på lämplig yta. Den kan installeras i valfri vinkel, ovanför eller under lindningen så länge avståndet till lindningen är minst 15 cm.

Lindning av kabel

För att montera signalkabeln, skala den ena änden så att du frigör ca 1 cm kopparkabel. Tvinna änden, tryck knappen på den ena terminalen bakåt och skjut in kabeln helt i terminalen. Släpp sedan knappen. Ingen hänsyn behöver tas till polaritet. Sätt fast signalkabeln med det ena buntbandet och linda sedan kabeln tätt runt vattenledningen 10 eller 11 varv (fler eller färre försämrar effekten). Sätt sedan det andra buntbandet bredvid den andra änden av lindningen för att fixera. Klipp av överflödig kabel, skala återstående kabelände och sätt fast i den andra terminalen.

Anslutning till elnätet

Om avkalkaren ska installeras i badrum eller annat fuktigt utrymme får den bara installeras av behörig fackman (de elektriska kretsarna innanför höljet är vattenskyddade för att tåla sådana miljöer). Om du behöver installera ett nytt vägguttag eller en jordfelsbrytare ska även det utföras av behörig fackman. Avkalkaren kan anslutas antingen med en stickpropp eller vid behov med fast installation i en jordfelsbrytare. Anslut huvudenheten till elnätet och slå på den. Apparaten är utformad för kontinuerlig drift.

Indikatorlampor

Den röda indikatorlampan visar att apparaten är ansluten till elnätet och den gröna indikatorlampan visar att apparaten är i drift. Den lyser endast när signalkabeln är ansluten. Om någon av dessa lampor inte lyser, kontrollera säkringen (3 A) och alla elektriska anslutningar.

Frågor om installation

Om du har några frågor, kontakta vår kundtjänst.

Två lindningar/Installation på två rör

10 års garanti

Om du misstänker att apparaten inte fungerar korrekt, gör följande:

- Kontrollera att den gröna indikatorlampan lyser (när signalkabeln är ansluten).

- Kontrollera att signalkabeln är korrekt installerad: 11 tätsittande varv på en vattenledning som är fri från böjar, fästen och ventiler (se installationsanvisningar för detaljer).

- Kontrollera att huvudenheten befinner sig mellan 15 och 100 cm från lindningen och att överflödig kabel är avklippt och inte lämnats lös eller lindats upp.

- Kontrollera att lindningen befinner sig minst 15 cm från stora metallföremål, särskilt elmotorer och vitvaror.

- Kontrollera att lindningen om möjligt är minst 15 cm från ev. jordanslutning.

- Kontrollera alla punkter under ” Viktig information angående prestanda”.

- Om du har några frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktfakta

- Avkalkaren hjälper till att förhindra att kalkbeläggningar byggs upp i vattensystem, varmvattenberedare m.m.

- Avkalkaren förhindrar och minskar kalkbeläggningar.

- Enkel installation.

- Patenterad mikroprocessorteknologi.

- Inga kemikalier tillförs vattnet.

- En enhet för hela huset.

- Flyttbar. Du kan ta med den när du flyttar.

- Ingen rördragning.

- Tillverkad i Storbritannien.

Mått

Bredd 105 mm Höjd 85 mm  Djup 39 mm  Vikt 380 g

Elektriska specifikationer

230 V med 6 V transformator - Spänning 6 V

3 m nätkabel med gjuten stickpropp

Säkring 3 A - Strömförbrukning 15.1 mA

Frekvens på utgående signal 500 – 5000 Hz AF

SCALE WIZARD

AVKALKARE