HYGROSTAATTI HIG

Korkea kosteus-pitoisuus heikentää ympäröivän ilman laatua. HIG-hygrostaatti antaa mahdollisuuden hallita tätä käynnistämällä puhaltimen kun suhteellinen kosteus (RH) ylittää ennalta säädetyn rajan. Kun suhteellinen kosteus laskee tämän rajan alle, jatkaa puhallin toimintaansa ennalta säädettävän jakson ajan (1-25min).

ASENNUS JA SÄHKÖKYTKENNÄT

Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ja koulutettu sähköasentaja.

Älä asenna tunnistinta merkittävän lämpölähteen läheisyyteen.

Asennus

Kiinnitä HIG noin kahden metrin korkeudelle lattiasta ja varmista että ilma kiertää vapaasti. Vältä asennusta nurkkaukseen tai lähelle ovea tai ikkunaa.

Kiinnittääksesi HIG seinään, irrota etupaneeli löysäämällä alla olevaa ruuvia. Kiinnitä laatikko valitsemaasi paikkaan kuoressa olevien reikien kautta.

Sähkökytkennät

Ennen tunnistimen kytkemistä, varmista että päävirta on katkaistu.

Asennuksen tulee sisältää on/off kytkimen, vähintään 3mm napojen etäisyydellä.

Kosteuden säätö (40–90% HR)

Aktivoituakseen, HIG tarvitsee 15min käyttöä normaaleissa olosuhteissa.

Vihreä valo 1 palaa hygrostaatin ollessa kytkettynä päävirtaan.

Keltainen valo 3 ilmaisee ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden olevan vaadittua korkeampi.

”RH” – säätimestä voi säätää suhteellisen kosteuden tason.

”t” – säätimestä säädetään ajastinta, joka aktivoituu ilman laadun saavuttaessa halutun arvon. Tämä varmistaa huoneen täydellisen ilmastoinnin.

Keltainen valo 2 palaa puhaltimen toimiessa ajastimella.

Tekniset tiedot

Jännite		1-vaihe, 230V 50Hz

Virta (maks.)		6(2) A

Käyttö lämpötila		0 / 50˚C

II-luokan laite	              kaksois eristys

HYGROSTAT HIG

Hög luftfuktighet kan avgöras genom att mäta kvalitén på omgivningsluften.

Hig Hygrostat möjliggör kontroll av nivån genom att slå på fläkten när den relativa luftfuktigheten (RH) överstiger det för inställda värdet.

När den relativa luftfuktigheten är lägre än den för inställda nivån, fortsätter fläkten att gå i de antal minuter man angett med timern

INSTALLATION OCH ELEKTRISK ANSLUTNING

Installera inte hygrostaten nära en kraftig värme källa.

Installation

Montera HIG ca två meter över golvnivån och på ett ställe där luften kan cirkulera fritt. Undvik att installera nära dörrar, fönster eller i hörn.

För att montera HIG fast på väggen, lossa försiktigt frontkåpan genom att lossa skruven på undersidan. Montera sedan HIG genom att skruva fast den med skruvar genom hålen i plattan.

Elektrisk anslutning

Innan Hygrostaten ansluts försäkra er om att huvudströmmen är avstängd.

Anslutningen måste infatta en två polig brytare med minst 3mm mellan kontakterna.

Inställningar (40–90% HR)

För att vara aktiv behöver HIG 15 minuter vid normala driftsförhållanden.

När HIG är ansluten kommer den gröna lysdioden ”1” att lysa.

Den gula lysdioden ”3” indikerar att omgivningsluften har en relativ luftfuktighet högre än det förinställda värdet.

Vredet märkt ”%RH” används för att ställa in önskad nivå för relativ luftfuktighet.

Vredet märkt ”t” används för att ställa in timern, värdet avser hur länge fläkten skall fortsätta att gå efter att värdet på den relativa luftfuktigheten sjunkit under den förinställda nivån. Eftergångstiden är för att försäkra total ventilation av utrymmet.

Den gula lysdioden ”2” lyser när fläkten är i drift med hjälp av timern.

Tekniska data

Spänning		1-fas, 230V 50Hz

Maximal ström		6(2) A

Arbetstemperatur område	0 / 50˚C

Isolationsklass II                 (dubbel isolering)